## Slide 1
Sistem Informasi Monitoring Konsentrasi
Karbon Dioksida dan Temperatur Udara
untuk Menentukan Ruang Kelas Ideal
bagi Proses Belajar Mengajar
NORMAN SYARIF
SISTEM INFORMASI
F1E115017
Seminar Hasil Penelitian

## Slide 2
pendahuluan
Latar Belakang
Rumusan Masalah
Tujuan & Manfaat Penelitian
Batasan Masalah

## Slide 3
Kualitas udara berpengaruh terhadap kenyamanan dan performa
Buruknya kualitas udara di dalam suatu ruangan, salah satunya disebabkan oleh tingginya kadar karbon dioksida (CO2) yang berasal dari proses metabolisme tubuh manusia. Tingginya konsentrasi CO2 juga menyebabkan performa menurun.
Latar Belakang
Suhu udara yang terlalu tinggi juga menyebabkan ketidaknyamanan
Selain konsentrasi karbon dioksida, tingginya suhu udara pada ruangan juga memengaruhi kenyamanan manusia.
Perlu dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh jumlah manusia terhadap kenaikan konsentrasi karbon dioksida dan suhu udara
Penelitian bertujuan untuk menentukan apakah jumlah manusia berpengaruh terhadap kenaikan konsentrasi CO2 dan suhu udara di dalam suatu ruangan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan gambaran ruang kelas ideal dilihat dari kualitas udara.
Diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat digunakan untuk membantu memantau kualitas udara
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu pengambilan data tersebut.

## Slide 4
Bagaimana merancang sistem yang dapat membantu memantau konsentrasi karbon dioksida dan suhu udara di ruangan
Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh jumlah manusia terhadap kenaikan konsentrasi karbon dioksida dan temperature udara di dalam ruangan

## Slide 5
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Merancang sistem informasi yang dapat digunakan untuk memantau konsentrasi karbon dioksida dan suhu udara di dalam ruang
Menjelaskan hasil pengolahan data untuk menentukan pengaruh jumlah mahasiswa terhadap kenaikan konsentrasi CO2 dan suhu udara
Tujuan
Manfaat
Memberikan gambaran mengenai perancangan sistem informasi monitoring, serta memberikan manfaat bagi instansi pendidikan dalam menentukan jumlah pelajar yang sesuai untuk menempati suatu ruang kelas dengan tetap menjaga kenyamanan ruangan ditinjau dari segi kualitas udara

## Slide 6
Batasan Masalah
Penelitian ini hanya membahas pengukuran kondisi dan kualitas udara berupa konsentrasi karbon dioksida dan suhu udara.

## Slide 7
tinjauan pustaka
Smart City dan Internet of Things
Sistem Informasi Monitoring
Karbon Dioksida
Temperatur Udara
Model Prototype
Rancangan Acak Lengkap

## Slide 8
Smart City
Smart Economy
Smart city atau kota pintar merupakan konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
2. Smart Governance
3. Smart People
4. Smart Mobility
5. Smart Environment
6. Smart Living

## Slide 9
Smart Environment dan Smart Building
Kota pintar harus memiliki lingkungan hidup yang dikelola secara pintar pula. Ketersediaan ruang hijau yang memadai, pengeloaan sampah, dan penanganan global warming adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan smart environment.
Smart building adalah bagian dari smart environment yang dapat memberikan kenyamanan, keselamatan, dan penghematan energi, yang berlangsung secara otomatis, pada gedung atau rumah.

## Slide 10
IoT pada Smart Building
William
Aspek yang berkaitan dalam smart building seperti security, fire safety, lighting, monitoring, HVAC, dan energy management.
Penelitian ini berfokus pada aspek monitoring dalam IoT untuk memantau perubahan konsentrasi karbon dioksida dan suhu udara untuk menjaga kualitas udara dalam kondisi normal.

## Slide 11
Sistem Informasi Monitoring
Sistem informasi yang dikembangkan untuk mengetahui perubahan yang terjadi akibat pergerakan veriabel secara kontinyu dalam kurun waktu tertentu.
Pada penelitian ini, sistem informasi monitoring yang dikembangkan akan digunakan untuk memantau perubahan konsentrasi karbon dioksida dan suhu udara.

## Slide 12
Pengaruh karbon dioksida dan suhu udara terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia
Karbon Dioksida
Temperatur Udara
Batas kenyamanan termal pada daerah khatulistiwa berkisar antara 22,5°C hingga 29°C (Lippsmeier, 1994)

## Slide 13
Model Prototype
Model prototype dipilih karena:
1. Sistem baru, sehingga pengguna belum memiliki gambaran pasti mengenai sistem yang dibuat
2. Pengguna belum yakin mengenai lingkungan sistem, dan bentuk serta karakteristik antarmuka
3. Terdapat ketidakpastian oleh pengguna mengenai apa yang diinginkan
4. Terdapat ketidakpastian oleh pengembang mengenai apa yang dilakukan

## Slide 14
Rancangan Acak Lengkap
Rancangan Acak Lengkap adalah rancangan lapangan pada suatu lokasi yang homogen.
Rancangan percobaan ini dipilih karena:
1. Pada penelitian, hanya terdapat satu faktor yang memengaruhi respon (homogen)
2. Jika terdapat faktor lain yang ikut memengaruhi, faktor tersebut dapat dikontrol.
3. RAL merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana.

## Slide 15
metode penelitian
Waktu & Tempat Penelitian
Kerangka Kerja Penelitian
Objek dan Variabel Penelitian

## Slide 16
Waktu & Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di Fakultas Sains dan Teknologi, Uiversitas Jambi yang beralamat di Jl. Lintas Jambi – Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi. Penelitian dilakukan dalam waktu 7 bulan, dimulai dari bulan Juli 2019 hingga Februari 2020.

## Slide 17
Kerangka Kerja Penelitian

## Slide 18
Kerangka Kerja Penelitian (lanj)

## Slide 19
Objek dan Variabel Penelitian
Penelitian dilakukan pada suatu ruang kelas dengan spesifikasi sebagai berikut:
Ukuran 7 x 10 x 2,9 meter
Terdapat 2 buah kipas angin dalam keadaan menyala
Tidak terdapat AC dan ventilasi
Pintu dalam keadaan setengah terbuka
Jendela dalam keadaan tertutup
Pada penelitian ini, dilakukan 3 perlakuan dengan 3 pengulangan. Jumlah mahasiswa pada setiap perlakuan adalah 1, 18, dan 35 orang.

## Slide 20
hasil & pembahasan
Communication
Quick Plan
Modeling Quick Design
Construction of Prototype
Deployment, Delivery, & Feedback
Pengolahan Data

## Slide 21
Communication
Kebutuhan Fungsional
Sistem mengirim dan menerima data melalui jaringan dengan protokol TCP/IP
Sensor memiliki atribut nama, satuan nilai, dan status
Beberapa sensor dapat digabung ke dalam node
Node memiliki atribut nama, jenis akses, dan API key
Sistem memberi notifikasi jika status sensor berubah
Data sensor ditampilkan dalam bentuk grafik garis
Kebutuhan Nonfungsional
Sistem dapat memudahkan pengukuran kualitas udara
Tampilan user friendly sehingga mudah dipelajari
Menampilkan informasi yang lengkap dan mudah dihapami
Merupakan tahap dimana pengembang dan pengguna bertemu untuk
mengidentifikasi masalah dan menentukan kebutuhan sistem

## Slide 22
Quick Plan
Teknologi yang Digunakan:
Bahasa pemrograman PHP
Framework Laravel
Database MySQL
HTML5
Bootstrap
Chart.js
Gambaran Sistem
Merupakan tahap menentukan teknologi yang
digunakan dan merancang gambaran sistem

## Slide 23
Modeling Quick Design
Skema Database
Merupakan tahap perancangan use case diagram, activity diagram,
sequence diagram, skema database, dan antarmuka

## Slide 24
Construction of prototype
Merupakan tahap pengkodean berdasarkan rancangan yang telah
dibuat sebelumnya.
Deployment, Delivery, & Feedback
Merupakan tahap dimana pengembang memperkenalkan sistem ke
pengguna/organisasi

## Slide 25
Pengolahan Data
Data karbon dioksida
Hasil pengambilan data menggunakan sistem informasi monitoring adalah
sebagai berikut:
Data suhu udara
Setelah dilakukan perhitungan terhadap data diatas menggunakan rancangan
percobaan RAL, dapat disimpulkan bahwa jumlah manusia mempengaruhi kenaikan
konsentrasi karbon dioksida dan suhu udara

## Slide 26
kesimpulan & saran
Kesimpulan
Saran

## Slide 27
Kesimpulan
Sistem dikembangankan menggunakan model prototype dengan tahapan communication, quick plan, modeling quick design, construction of prototype.
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan RAL dapat disimpulkan bahwa jumlah manusia memengaruhi jumlah konsentrasi karbon dioksida dan suhu udara pada suatu ruangan.

## Slide 28
Saran
Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian ini:
Menambah faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kenyamanan manusia, seperti kelembaban, kecepatan udara, dan radiasi panas.
Menambah keragaman kondisi kelas, seperti ukuran ruangan, ketersediaan pendingin ruangan, dan lain sebagainya.
Pada sistem informasi monitoring, menerapkan teknologi webhook untuk keperluan otomatisasi.